中华人民共和国环境保护行业标准

环境保护产品技术要求

袋式除尘器用电磁脉冲阀

Specifications for environmental protection product

Solenoid diaphragm valves for bag house

2006—07—28发布 2006—09—15实施

国家环境保护总局    发布

HJ

HJ/T 284-2006

代替HCRJ 043-1999

HJ/T284－2006

I

目   次

前言 …………………………………………………………………………………………… Ⅱ

1  适用范围……………………………………………………………………………………… 1

2  规范性引用文件……………………………………………………………………………… 1

3  术语和定义…………………………………………………………………………………… 1

4  分类………………………………………………………………………………………… 1

5  要求……………………………………………………………………………………… 1

6  试验方法……………………………………………………………………………………… 3

7  标牌、使用说明书…………………………………………………………………………… 4

8  包装、运输、贮存…………………………………………………………………………… 4

HJ/T284－2006

II

前   言

为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，提高袋式除尘器用电磁脉冲阀的产品质量

水平，制定本标准。

本标准规定了袋式除尘器用电磁脉冲阀的技术要求和检验方法、检验规则等。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：中国环境保护产业协会（袋式除尘委员会）、上海袋式除尘配件有限

公司。

本标准国家环境保护总局2006年7月28日批准。

本标准自2006年9月15日起实施，自实施之日起代替《袋式除尘器用电磁脉冲阀》

（HCRJ 043-1999）。

本标准由国家环境保护总局解释。

HJ/T284－2006

1

袋式除尘器用电磁脉冲阀

1  适用范围

本标准规定了袋式除尘器用电磁脉冲阀的分类、要求、检验规则、标牌、包装、贮存和

运输。

本标准适用于袋式除尘器用电磁脉冲阀及与先导阀分离的脉冲阀。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 13306  标牌

JB/T 5616  袋式除尘器用电磁脉冲阀

JB/T 5995  工业产品使用说明书  机电产品使用说明书编写规定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  脉冲阀

受先导阀的控制，瞬间喷吹压缩空气的膜片阀。

3.2  电磁脉冲阀

电磁先导阀与脉冲阀组合在一起，受电信号控制的膜片阀。

4  分类

按阀体输入端与输出端的方向分为以下三类：

a) 直角式

输入端与输出端之间夹角为90°，其输入端与分气箱相连接，输出端与除尘器喷吹管相

连接。

b) 淹没式

直接安装在分气箱上，输入端与分气箱相通，输出端用连接管与除尘器喷吹管相连接。

c) 直通式

输入端与输出端的中心线为同一直线，其输入端与分气箱相连接，输出端与除尘器喷吹

管相连接。

5  要求

HJ/T284－2006

2

5.1  电磁脉冲阀应符合本标准的规定，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2  在下述条件下，电磁脉冲阀应能正常工作：

a) 环境温度：-25℃~55℃。

b) 环境空气中无腐蚀性介质。

5.3  外观

表面经防腐处理，无涂层脱落、毛刺、裂纹。

5.4  电磁脉冲阀的气源条件为：

a) 气源压力：0.2MPa～0.6MPa。

b) 气源介质为：温度＜55℃，经过除油、除水处理，过滤精度＜5µm的压力可调的洁

净气体。

5.5  防护等级应符合IP64。

5.6  开启电压

在产品上限气源压力状态下，当输入≤85%的标称电压值时，电磁脉冲阀应能正常立即

开启。

5.7  开启响应时间

在上限工作气源压力状态下，电信号的电压值为标称值，宽度≤0.03s，阀应能正常开

启。

5.8  关闭气源能力

在下限气源压力状态下，电信号消失后应立即正常关闭。

5.9  耐压性能

产品应能承受0.7MPa的压力无泄漏。

5.10  绝缘性能

5.10.1  电磁线圈对外壳绝缘电阻≥1MΩ。

5.10.2  电磁线圈对外壳耐电压性能应满足：

a）当标称输入电压≤24V时，能承受AC 500 V，50Hz的电压，历时1min，无击穿现

象；

b）当标称输入电压>24V而≤220V时，能承受AC 1500 V，50Hz的电压，历时1min，

无击穿现象。

5.11  抗振动性能

能承受频率为20Hz、全幅值为2mm、持续30min的振动。

5.12  电磁回路性能

在未接气源状态下，输入≤85%的标称电压值，衔铁应立即吸合，电信号消失后，衔铁

应立即释放。

5.13  膜片使用寿命

HJ/T284－2006

3

在规定条件下累计喷吹≥100万次。

6  试验方法

6.1  试验条件

a) 环境温度＋5℃～＋35℃，相对湿度≤85%。

b) 环境空气中无腐蚀性介质。

c) 气源的介质温度为＋10℃～＋35℃，经除油、除水处理，并配有储气罐，压力为0～

0.7MPa。

6.2  外观检验

外观检验采用目测。

6.3  性能试验

6.3.1  开启电压试验

接入压力为上限工作压力值的气源，输入电磁脉冲阀标称电压值85％的电信号，检查

电磁阀开启情况。

6.3.2  开启响应时间试验

接入压力为上限工作压力值的气源，输入标称电压，宽度为0.03s的电信号，检查电磁

脉冲阀开启情况。

6.3.3  关闭能力试验

在电磁脉冲阀的进气口接入气源压力为下限工作压力值的气源，检查电信号消失后电磁

脉冲阀关闭情况。

6.4  绝缘性能试验

6.4.1  用500V、量程范围为0 MΩ～500 MΩ，精度为1级的绝缘电阻表测量电磁线圈对外

壳的绝缘电阻。

6.4.2  用0V～5000V，精度为1.5级的高压电源发生器，对标称输入电压值≤24V的电磁线

圈与外壳间施加AC500V，50Hz的电压，持续1min。检查有无击穿现象。

6.4.3  用0V～5000V，精度为1.5级的高压电源发生器，对标称输入电压值>24V而≤220V

的电磁线圈与外壳间施加AC1500V，50Hz的电压，持续1min。检查有无击穿现象。

6.5  抗振动试验

将阀固定在振动试验台上，承受振动频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动

后，阀各部分的紧固件应无松动现象，阀应能正常工作。

6.6  膜片寿命试验

将电磁脉冲阀接入压力为0.6MPa的气源，输入宽度为0.05s，间隔为能保证试验压力恢

复的规定值的电信号，并对输入的电信号个数进行计数，电磁脉冲阀连续或累计喷吹达100

万次，膜片应无破损现象。

HJ/T284－2006

4

6.7  出厂检验

由生产厂质量检验机构对每批出厂电磁脉冲阀随机抽样15%，数量不得少于十只，如抽

样总数少于十只应全部检验，按本标准中6.3、6.4、6.5要求检验，如有不合格则加倍抽样

检验，如仍有不合格，则判定为该批产品不合格。

6.8  型式检验

6.8.1  有下列情况之一时应进行型式检验：

a) 新产品的试制；

b) 当有可能影响产品质量的生产工艺和使用的材料发生变化时；

c）正常生产每年进行一次；

d) 停产两年；

e) 国家质检部门有要求时。

6.8.2  抽样方法

6.8.2.1  抽取的样品取自流通领域或产品的使用单位，也可从生产单位随机抽取经出厂检验

合格的产品。

6.8.2.2  从不少于两个生产批次中随机采样，每批采样量不少于五只。

6.8.3  判定规则

6.8.3.1  检验结果应符合第5章的规定。

6.8.3.2  检验项目中任一项不符合规定，应加倍抽样检验，如仍不合格，则判为不合格品。

7  标牌、使用说明书

产品的明显部位应设置铭牌，并符合GB/T 13306的规定。使用说明书应符合JB/T 5995

的规定。

8 包装、运输、贮存

产品的包装、运输和贮存应符合JB/T 5916要求。